## Slide 1: UD 2.2 MEMORIA
SISTEMAS INFORMÁTICOS
Técnico de Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Web
2023-24
J. Mario Rodríguez
jrodper183e@g.educaand.es

## Slide 2: Contenidos
Tipos de memoria
Jerarquía de memorias
Módulos de memoria
Tipos de encapsulado
Memorias secundarias

## Slide 3: Tipos de memoria
Según la persistencia:
Volátiles (necesitan recibir corriente eléctrica)
Permanentes
Según las propiedades de lectura / escritura
De acceso aleatorio no necesitan leer secuencialmente
De solo lectura se programan al fabricarlas
De lectura preferente programables con procedimientos específicos
RAM
ROM
PROM (EVPROM, EPROM, EEPROM)

## Slide 4: Tipos de memoria
Según tamaño y funcionalidad
Principal / interna RAM y ROM (BIOS, EEPROM)
Secundaria / externa soportes masivos, no volátiles
Cuáles conoceis?

## Slide 5: Recordamos
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_Von_Neumann
von Neumann
Concepto de “programa almacenado”
- La memoria principal almacena datos e instrucciones
- Se puede acceder a cualquier parte de la memoria mediante una “dirección de memoria” - La ejecución de un programa es secuencial: de una instrucción se pasa a la siguiente

## Slide 6: Composición de la memoria
¿Qué circuito electrónico almacena un bit de memoria?
https://es.wikipedia.org/wiki/Celda_de_memoria
Flip flops (biestables)
Transistor CMOS + condensador
Requiere refresco

## Slide 7: Jerarquía de memoria
Propiedad de inclusión
Si un dato se encuentra en un nivel de la jerarquía, también se encuentra en los niveles inferiores

## Slide 8: Más sobre la memoria caché…
https://www.profesionalreview.com/guias/memoria-cache/
L4?

## Slide 9
Memorias SRAM y DRAM | SRAM (Static RAM) | DRAM (Dynamic RAM)
En qué se usa | Caché L2, L3 | Memoria principal
Tamaño | Hasta 96 Mb | Hasta Gbs
Dónde se usa | Dentro del procesador | En la placa base
Precio | Alto coste | Menor coste
Problemas | No pierde carga ni potencia | Puede perder energía
Fabricación | Más complejo, requiere 6 transistores | Más sencillo, solo 1 transistor

## Slide 10: Características de la memoria principal

## Slide 11: Características de la memoria principal
PALABRA: número de bits que se pueden leer o escribir al mismo tiempo
SDRAM: Memoria DRAM Síncrona R/W en función de los ciclos de reloj del procesador
Velocidad: relacionada con la frecuencia de reloj
Ancho de banda: número de palabras transferidas / unidad de tiempo
Capacidad: cantidad de información que es capaz de almacenar
Tiempo de acceso: para lectura y para escritura
Latencia: tiempo desde que se solicita un dato hasta que el primer bit de este es transferido
Voltaje … y como consecuencia, consumo y calor
Valores de V?

## Slide 12: Evolución de la memoria principal
Static RAM (SRAM): aunque se empezó a utilizar en 1990, podemos encontrarla actualmente en algunos dispositivos como impresoras o routers además de la caché de discos duros y procesadores.
Dynamic RAM (DRAM): se le llama dinámica porque necesita refrescar periódicamente los datos debido a sus condensadores que van descargando regularmente. Se empezó a utilizar desde principios de los 70 hasta los 90.
  Synchronous Dynamic RAM (SDRAM): se sincroniza con el procesador y puede acatar una orden de lectura antes de haber terminado una de escritura («pipelining«). Desde 1993 hasta ahora se utiliza en PC y consolas. Además, sirve de base para la mayoría de tipos de memoria RAM que veremos a continuación.
    Single Data Rate Synchronous Dynamic RAM (SDR SDRAM): conocida como la segunda generación de las SDRAM, se empezó a utilizar en 1993 y sigue a día de hoy. Es una versión que mejora el procesamiento de la información de lectura y escritura.
    Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM (DDR SDRAM): este es el tipo de memoria RAM estándar desde el año 2000, siendo la base para las siguientes generaciones: DDR2, DDR4 y DDR5.
https://www.guiahardware.es/memoria-ram-un-repaso-a-su-historia/

## Slide 13: Evolución de la memoria principal
    Single Data Rate Synchronous Dynamic RAM (SDR SDRAM): conocida como la segunda generación de las SDRAM, se empezó a utilizar en 1993 y sigue a día de hoy. Es una versión que mejora el procesamiento de la información de lectura y escritura.
    Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM (DDR SDRAM): este es el tipo de memoria RAM estándar desde el año 2000, siendo la base para las siguientes generaciones: DDR2, DDR4 y DDR5.
https://www.guiahardware.es/memoria-ram-un-repaso-a-su-historia/

## Slide 14
https://hardzone.es/tutoriales/componentes/diferencias-memoria-ram-ddr/

## Slide 16: Módulos
DIMM Dual In-line Memory Module
Antiguos: SIMM (Single…), RIMM (Rambus…)
https://hardzone.es/reportajes/que-es/dimm-memoria-ram/
Small Outline Dual In-line Memory Module

## Slide 17
Qué es?
Tiene AMD algo parecido?

## Slide 18: Etiquetados 1

## Slide 19: Etiquetados 2

## Slide 20: Etiquetados 3

## Slide 21: Etiquetados 4

## Slide 22: Etiquetados 5

## Slide 23: MEMORIAS SECUNDARIAS
No volátiles!
Relación byte / precio menor
Menor velocidad de transferencia
Mayor capacidad

## Slide 24: CLASIFICACIONES
Reutilizables / No reutilizables
Acceso secuencial / Acceso directo
Interno / Externo
Removible / No removible
Según la tecnología
  Magnética
  Óptica
  Electrónica
No reutilizable: CD-ROM
Secuencial: grabar CD-RW
Externo: pendrive USB
Removible: disquete
  Floppy
  DVD
  SSD

## Slide 25: Discos duros (HDD)
Magnético-Óptico
https://www.xataka.com/tecnologiazen/hay-futuro-para-los-discos-magneto-opticos
Mayor velocidad de giro, mayor calentamiento ~ 5400-7200 rpm

## Slide 26: Discos duros (HDD)
https://www.profesionalreview.com/2020/04/12/disco-duro-2-5-3-5-pulgadas-usos/

## Slide 27: Unidades de estado sólido (SSD)
Memoria FLASH
https://www.xataka.com/especiales/mega-guia-discos-duros-ssd-tipos-tecnologia-como-elegir-mejor-para-nuestro-pc

## Slide 28: Unidades de estado sólido (SSD)

## Slide 29: Características
Formato
Capacidad
Velocidad de transferencia
Caché
Latencia
Interfaz…

## Slide 30: Interfaces
IDE
SATA 1.0 2.0 3.0
SATAe
SCSI
USB 2.0, 3.0/3.1
PCIe
M.2
BUSCAR INFORMACIÓN!
- aspecto
- velocidad
- contexto de uso
…

## Slide 38: Comparativa
https://www.editalo.pro/blog/hdd-vs-ssd/
PREGUNTA DE EXAMEN

## Slide 40: ¿Memoria virtual?
systeminfo
Esto lo vemos en Windows… ¿Y en Linux, existe memoria virtual?